## Ф И Р М А «А С Т А»

asta@is.com.ua    	                 	Украина, 91005, г. Луганск, 9-й квартал, 5

(0642) 49-77-56, 49-66-06, 49-47-06

# Машина гладильная С100/18  С120/18

Предназначена  для глажения прямого белья, выстиранного и отжатого до остаточной влажности 15-25%. Ручное управление, эргономичный дизайн, прост и удобен в эксплуатации, предназначен для использования в небольшой прачечной.

| Наименование показателей | C100/18 | C120/18 |
| --- | --- | --- |
| Ширина зоны глажения, мм | 1000 | 1200 |
| Диаметр валка, мм | 180 | 180 |
| Вид обогрева | Электрический | Электрический |
| Скорость глажения м/мин (регулируемая) | 1.15-2.4 | 1.15-2.4 |
| Температура поверхности глажения , С0 | минимальная | 100 | 100 |
|  | максимальная | 200 | 200 |
| Время разогрева до температуры 180 С0, мин. | 6 | 6 |
| Вид управления технологическим процессом | ручной | ручной |
| Номинальная мощность, кВт в т.ч. | 3.05 0.05 3.0 | 3.65 0.05 3.6 |
|  | электродвигатель привода |  |  |
|  | элементы нагрева |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, КВт*ч/кг, не более | 0.15-.024 | 0.15-.024 |
| Производительность техническая, кg h-1 | 10-20 | 15-25 |
| Габаритные размеры, mm, не более длина | 420 1160 990 | 420 1360 990 |
|  | ширина |  |  |
|  | высота |  |  |
| Масса, кg, не более | 70 | 85 |
| Электрoпитание B/Гц. | 3x380B~50 Гц. | 3x380B~50 Гц. |
| Альтернативное питание В/Гц | 1х220-50 Гц | 1х220-50 Гц |
| Средний срок службы, лет | 10.5 | 10.5 |